## Slide 1
Цель: создание автоматизированной системы распределения шатунов по весовым группам, исключающую процесс снятия металла с бобышек
Предмет исследования: вес шатуна
Объект исследования: автоматизированная система развесовки шатунов
Автоматизированная система распределения шатунов ДВС по весовым группам
Завод Барнаултрансмаш один из старейших в городе, имеющий полный производственно-технологический цикл ДВС для тяжелой промышленной техники. Двигатель УТД-20 V-образный, шестицилиндровый дизель. Для устойчивой и надежной работы двигателя очень важен весовой баланс попарно работающих цилиндров. Эта задача решается методом подбора веса шатунов и поршневой группы путем стачивания лишнего веса с бобышек. Это трудоёмкий процесс вовлечения производственных ресурсов и человеческого труда. Мы задумали оригинальную систему сортировки шатунов по весу для достижения минимального разновеса между ними в одном комплекте.
Notes: Детский технопарк Алтайского края реализует новую модель дополнительного образования. Суть модели состоит в объединение усилий образования, науки, бизнеса и государства на основе принципов государственного частного партнерства для формирования системы ускоренного развития технических способностей детей с целью воспитания инженеров и ученых нового типа. Такая модель призвана обеспечить подготовку кадрового резерва для глобального технологического лидерства России, экономического развития Алтайского края по наиболее актуальным направлениям развития мировой экономики. Таким образом, технопарк «Кванториум» призван воспитать инженеров, прежде всего для высокотехнологичных отраслей экономики Алтайского края.
1

## Slide 2
По запуску программы манипулятор кладет шатун на весы. Значение веса шатуна выводится на экран и сохраняется в памяти микроконтроллера.
Взвесив шатун манипулятор переносит его в ячейку своей очередности и возвращается к пункту приема. Цикл повторяется для всех ячеек.
Заполнив ячейки, микроконтроллер сортирует значения веса по возрастанию, затем выводит их на дисплей в левый столбик, а в правый столбик очередность.
Завершив вычисления, манипулятор начинает собирать комплекты шатунов в тару.
Алгоритм работы
Пункт приема.
Контрольно-измерительный прибор (весы).
Ячеистая лента.
Манипулятор с тремя степенями свободы на подвешенной платформе.
Конвейер с контейнерами для отсортированных шатунов.
Устройство собрано на платформе Lego MindstormsEV3 и состоит из следующих компонентов .
Notes: Детский технопарк Алтайского края реализует новую модель дополнительного образования. Суть модели состоит в объединение усилий образования, науки, бизнеса и государства на основе принципов государственного частного партнерства для формирования системы ускоренного развития технических способностей детей с целью воспитания инженеров и ученых нового типа. Такая модель призвана обеспечить подготовку кадрового резерва для глобального технологического лидерства России, экономического развития Алтайского края по наиболее актуальным направлениям развития мировой экономики. Таким образом, технопарк «Кванториум» призван воспитать инженеров, прежде всего для высокотехнологичных отраслей экономики Алтайского края.
2

## Slide 3
Испытание системы
Прототип автоматизированной системы распределения шатунов по весовым группам был продемонстрирован технологам завода Барнаултрансмаш. Получена экспертная оценка.
Шатуны производятся методом горячей штамповки (ковки) и вероятны образцы, превышающие допустимый вес в 6,8 кг. В этом случае, чтобы не отправлять деталь в брак, всё же придется снять с неё лишний металл.
Программа создана с помощью программного обеспечения Lego MindstormsEV3 . Вес шатунов записывается в массив, значения сортируются методом «пузырька». По завершению цикла первоначальные значения веса шатунов копируются в массив V3 для дальнейшего использования. Каждое действие сопровождается выводом на экран. Далее начинается физическая сортировка шатунов. Происходит работа манипулятора по выборке с конвейера шатунов в определенном порядке.
Заключение экспертов: после устранения вышеперечисленных недостатков, автоматизированная система распределения шатунов по весовым группам, ЧАСТИЧНО исключающая процесс снятия металла с бобышек имеет место быть в производстве.
Notes: Детский технопарк Алтайского края реализует новую модель дополнительного образования. Суть модели состоит в объединение усилий образования, науки, бизнеса и государства на основе принципов государственного частного партнерства для формирования системы ускоренного развития технических способностей детей с целью воспитания инженеров и ученых нового типа. Такая модель призвана обеспечить подготовку кадрового резерва для глобального технологического лидерства России, экономического развития Алтайского края по наиболее актуальным направлениям развития мировой экономики. Таким образом, технопарк «Кванториум» призван воспитать инженеров, прежде всего для высокотехнологичных отраслей экономики Алтайского края.
3